GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

RECEPCIÓN DE OFERTAS: (enviadas hasta 30 minutos antes de la hora de apertura) AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 6°PISO - ESCRIBANÍA

ACTO DE APERTURA: AVDA. LIBERTADOR BRIGADIER GENERAL LAVALLEJA Y PAYSANDÚ -  EDIFICIO CENTRAL – 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

LICITACION PÚBLICA

Nº 1600158700

CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA  LA CONTRATACIÓN DE LICENCIA DE PROCESO E INGENIERÍA BÁSICA DE UNA PLANTA DE DESASFALTADO DE FONDO DE VACÍO CON SOLVENTE PARA LA REFINERÍA LA TEJA

CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DIA: 22 de julio de 2019                                   HORA: 14:00

LOCAL: Sala de Licitaciones - Edificio ANCAP  -  Primer Piso (Paysandú y Av.  Libertador Brigadier General Lavalleja).

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares – Sección II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecido para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

Costo del pliego: $ 3.000

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:

Se hará  giro a la cuenta: Caja de Ahorro N° 001548619-00010  (sólo en dólares americanos)

Desde Uruguay:

Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 001548619 - 00005  (sólo en pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP 
BROU 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM.

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego.

A los efectos de la transferencia desde el Exterior, deberán girar: valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:

- NÚMERO DE LICITACIÓN

- NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA

- DIRECCIÓN COMPLETA

- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO

- CÓDIGO POSTAL

Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo scaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A PROCESAMIENTO Y EJECUCION DE COMPRAS CORREO ELECTRONICO (EXTERIORCOMPRAS@ANCAP.COM.UY) INFORMANDO: N° DE TELEFONO, E-MAIL Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA FECHA DE APERTURA.

INDICE

CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN	6

I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN	6

I.2 - CONSULTAS	7

I.3 - VISITA	8

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS	8

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN	8

II.2 - ACLARACIONES	9

II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA	9

II.4 – CONSORCIOS	9

II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR	11

II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES	12

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES	12

III.1 - DEPÓSITOS DE GARANTÍAS	12

III.2 – COTIZACIÓN	13

III.3 - TRIBUTACIÓN	14

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS	15

III.5 - CONDICIONES DE PAGO	16

III.6 – PLAZOS	17

III.7 – RECEPCIÓN	17

III.8 - MULTAS Y PENALIDADES	18

III.9 - CESIÓN DEL CONTRATO	18

III.10 – COMPARACIÓN  DE OFERTAS	19

III.11 – ADJUDICACIÓN	19

III.12 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS	23

III.13 – AFECTACIONES	23

III.14 – MEJORA DE OFERTA/NEGOCIACIÓN	23

CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP.	23

IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA	23

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS	24

IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO	24

IV.4 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	25

IV.5 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	25

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES	25

V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS	25

V.2 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.	26

V.3 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS	26

V.4 - INCOMPATIBILIDAD	27

V.5 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)	27

V.6 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO	28

CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA	29

VI.1- 	BASIC INFORMATION	29

VI.2 - TECHNICAL PROPOSAL REQUIREMENTS	30

VI.3 – SCOPE OF PROJECT AND ENGINEERING DESCRIPTIONS	31

3.1 Chemicals supply	32

3.2 Unit ISBL	32

3.3 Unit severity	32

3.4 Guaranteed parameters	33

3.5 Turn down ratio	34

3.6 Operation time	34

3.7 Operating conditions	34

3.8 Battery Limit conditions	34

3.9 –Interconnecting, Utilities, Auxiliaries and Offsites	35

3.10 Available utilities	36

3.11 Deliverables	37

3.12 PROPOSAL INFORMATION	47

# CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN

## I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN

La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Pública para contratar el servicio de Licencia e Ingeniería Básica de una Planta de Desasfaltado de Fondos con Solvente a instalarse en Refinería La Teja, Departamento de Montevideo, República Oriental del Uruguay, de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego de Condiciones y Memoria Técnica.

I.1.1  - Características generales del servicio

Licencia de proceso e Ingeniería Básica, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Mecánica y Metalúrgica, Ingeniería de la Corrosión (Materiales de Equipos y de Tuberías, Selección y Revisión, Programa de Control de la Corrosión), Ingeniería Civil y Estructural, Ingeniería Eléctrica y Control Automático e Instrumentación, cumpliendo con las normas aplicables, y suministrando:

a) Process Book que incluirá, como mínimo:

a1) Bases del diseño, incluyendo Capacidad, Características de la Carga y de los Productos, Condiciones de Operación, Condiciones de los Límites de Batería, Condiciones de Utilidades vinculadas, e información del sitio.

a2) Descripción de la Unidad de Proceso a ser instalada, por secciones y por sus componentes, sus dimensiones, sus materiales y todas las características tecnológicas necesarias para cada tipo, incluyendo Recipientes (Columnas, Reactores, Tanques), Intercambiadores de Calor, Aeroenfriadores, Hornos, Equipos rotativos (Bombas, Compresores, Sopladores), y Equipo Misceláneo, así como recomendaciones de suministradores mandatorios para equipos especiales y/o Vendor Lists y toda otra información relevante para el posterior proceso de contratación de la Ingeniería de Detalle, Adquisición de Equipos y Construcción.

Variables de Proceso y Controles automáticos básicos para la operación.

a3) Balances de materia detallados y Rendimientos. Propiedades de los componentes.

a4) Balances de Calor y propiedades físicas y térmicas de las corrientes de proceso principales.

a5) Esquema de Monitoreo y Control de la Corrosión

a5) Especificaciones de productos químicos a ser utilizados.

a6) Sumario de utilidades a ser utilizadas/generadas en la Planta.

a7) Efluentes gaseosos, líquidos y sólidos; composición, características y balance de materia.

a8) Plot Plan/Lay Out

a9) Especificaciones de tuberías; Sistema de Numeración e Identificación, Identificación de Fluidos, Código de Identificación de las Clases de Tuberías, Recomendaciones.

a10) Especificaciones de Proceso para la instrumentación de la Planta, incluyendo como mínimo, Instrumentos de Flujo, de Presión, de Temperatura, de Nivel, Válvulas de Control, Válvulas solenoide, Instrumentos de Seguridad tales como Alarmas y ESD (Emergency Shutdown System), especificando los niveles SIL aplicables, analizadores en línea si corresponde.

a11) Diagramas de Símbolos y Standards, Diagramas de flujo de Proceso (PFD), Diagramas de Tuberías e Instrumentación (PID)

b) Análisis de Consecuencias de Desviación, para cada variable de proceso.

c) Coordinar la realización y Liderar un estudio HAZOP a nivel de ingeniería básica, con participación de técnicos de ANCAP y del adjudicatario.

d) Instrucciones de Operación, incluyendo como mínimo:

d1) Operación Normal

d2) Operación de Parada de Planta

d3) Operación de Puesta en Marcha

d4) Operación en los casos de Emergencias más probables

d5) Operaciones Temporales (por ejemplo, evacuación o cambio de solvente, limpieza de un equipo en marcha, etc.).

- Revisión en obra, del cumplimiento de especificaciones por el EPC

- Apoyo a la Puesta en marcha en sitio

- Capacitación en sitio a Ingenieros, a Operadores y a Personal de mantenimiento

- Garantía de los trabajos; Pruebas y ensayos para verificación de cumplimiento de objetivos (Test Run)

## I.2 - CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt 3900, a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación).

ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas.

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.

En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el Pliego.

## I.3 - VISITA

Se recomienda a las empresas visitar el lugar de los trabajos coordinando para ello previamente día y hora con Mauro De Camilli (mdecamilli@ancap.com.uy) y/o Alejandro Pedezert (apedezert@ancap.com.uy).

No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos.

# CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS

## II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además dos copias en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

•	Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

•	Tamaño máximo 25MB por archivo

•	Printing - Allowed

•	Content Copying – Allowed

•	Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

•	Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

- No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

- Es deseable que las ofertas se escriban en hoja simple, en forma vertical (no apaisada) y sin fondos en color tanto en títulos como en textos.

## II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones de información que a su exclusivo juicio estime necesarias.

## II.3 - PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

El plazo de validez de oferta no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario.

Vencido el mismo, éste se considerará prorrogado automáticamente por lapsos sucesivos de 30 (treinta) días calendario, salvo que mediare comunicación escrita, limitando el término de dichas prórrogas o no accediendo a las mismas.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

## II.4 – CONSORCIOS

Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.

1)  Oferta

Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:

•	Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:

- intención de constituir un consorcio de acuerdo con la Ley N° 16.060;

- nombre y domicilio del futuro consorcio;

- objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado) y

- plazo previsto de vigencia del consorcio, el que no podrá ser menor al tiempo estimado de realización de todos los trabajos ofertados.

Si el postulante fuera un consorcio constituido, de acuerdo con la Ley N° 16.060, se deberá presentar:

•	Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el Artículo 502 de la Ley N° 16.060; y en el que se declare:

- nombre de los representantes del consorcio;

- declaración de solidaridad e indivisibilidad de las obligaciones entre las partes integrantes del consorcio; y

- declaración de no modificación del contrato de consorcio sin la previa aprobación de ANCAP.

2)  Adjudicación

Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:

•	Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecidos en el Artículo 502 de la Ley N° 16.060 y los demás establecidos precedentemente.

•	Dentro de los 30 (treinta) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos y Escribanía de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de ANCAP.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula podrán caducar sus derechos, pudiendo ANCAP reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. Si en el plazo indicado no obtuviera la inscripción definitiva del contrato de Consorcio en el Registro de Personas Jurídicas - Sección Registro Nacional de Comercio, y siempre que el trámite de inscripción ante el mismo lo hubiera iniciado dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de solicitado el requisito, podrá solicitar una prórroga ante la Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras, la cual, de otorgarse, no superará 15 (quince) días calendario.

## II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR

II.5.1-  Ítems vinculados a la cotización

1)	Un libro técnico que contenga:

o	Todo lo solicitado en el capítulo VI

o	Plan de trabajo para realización de las tareas

o	Referencias de trabajos realizados que cumplan con lo dispuesto en el numeral II.5.4

2)	Un libro comercial que contenga:

o	Precio de la ingeniería básica y Licencia

o	Listado del equipamiento que se deba adquirir necesariamente al licenciante o a proveedores obligatorios

o	Fórmula de ajuste de precios según III.4

o	Condiciones de pago según III.5

3)	Modelos de contrato de ingeniería básica y transferencia de tecnología

No se aceptarán ofertas que no presenten lo solicitado.

II.5.2 - Capacidad técnica.

Los licitantes expondrán los proyectos y obras similares a la presente que hayan realizado.

Se presentará información del personal profesional y técnico principal a intervenir en los trabajos, indicándose la clase de vinculación con la empresa posición, funciones y responsabilidades.

Se proporcionará lista y currículum del personal técnico propuesto involucrado en el proyecto objeto de la licitación incluyendo la información solicitada en el apartado III.11 - Adjudicación.

II.5.3 – Antecedentes

El oferente deberá presentar junto a su propuesta, antecedentes propios (no como subcontratista) relativo al trabajo, indicando tipo, nombre de la empresa contratante, persona y medio de contacto (tel.  E-mail, etc.). Respecto de cada antecedente deberá detallarse nombre del cliente, dirección, fecha y duración del contrato, persona de referencia, teléfono o correo electrónico de contacto.

ANCAP se reserva el derecho de hacer todas las averiguaciones que considere convenientes para juzgar sobre la capacidad técnica de los oferentes para llevar a cabo los trabajos cotizados.

La presentación de antecedentes y capacidad técnica son requisitos de admisibilidad para considerar la propuesta y serán tenidos en cuenta al momento de la adjudicación de acuerdo a lo requerido en el Punto III.11.1) a.

Para la presente licitación, no aplica el punto 4 del anexo  DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al pliego.

## II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

# CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES

## III.1 - DEPÓSITOS DE GARANTÍAS

Estos depósitos de garantía son obligatorios y constituye, la garantía de propuesta, un requisito de admisibilidad de la oferta.

De propuesta: Será de $1.680.000 (pesos uruguayos un millón seiscientos ochenta mil).

De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto del contrato adjudicado si el mismo supera $ 3:766.000.

Dichos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 “DE LAS GARANTÍAS” del pliego de Condiciones Generales.

Sólo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del Contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251.

Para el caso en que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados.

## III.2 – COTIZACIÓN

La oferta comercial se cotizará indistintamente en dólares o euros, estableciendo en forma separada un precio por la Ingeniería Básica (incluye Libro de Ingeniería Básica y Manual de Operación), un precio por la licencia operativa, un precio por los cursos de Operación y Mantenimiento y precios unitarios por horas de ingeniería.

Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará correcto el valor establecido en la oferta como total de la misma.

Ante la eventualidad de realización de trabajos suplementarios del alcance propuesto se debe cotizar el costo horario de los siguientes profesionales:

•	Project Manager

•	Senior Process Engineer

•	Process Specialist

•	Specialist (mechanical, electrical, instruments, etc.)

Además de cubrir la eventual realización de trabajos suplementarios del alcance propuesto, los precios horarios por ingeniería incluirán el servicio de revisión del cumplimiento del EPC de algunos puntos críticos especificados en la ingeniería básica, durante la ejecución de las obras, la participación de ingenieros en el HAZOP que debe ser efectuado durante la ingeniería básica y el servicio de acompañamiento a la puesta en marcha y test run.

Se deberá cotizar servicios de entrenamiento en la operación y mantenimiento de la planta, para los tres cursos citados a continuación, indicando número máximo de asistentes (no inferior a quince) y duración en horas de cada curso.

•	Curso para ingenieros de operaciones

•	Curso para operadores de refinería

•	Curso de mantenimiento para aspectos específicos de la planta

Las ofertas técnicas pueden ser redactadas en idioma español o inglés.

Las ofertas comerciales deben ser redactadas en idioma español.

En ambos casos deben estar firmadas en todas las hojas por la persona debidamente autorizada por el oferente.

Todos los elementos que compongan la oferta deben venir claramente rotulados como “Planta Desasfaltado de Fondos con Solvente”.

Se entregará un original en papel, una copia en papel y dos copias en formato digital de la oferta técnica y de la comercial.

El Manual de Operación debe ser entregado en una versión en español y otra en inglés.

A los precios cotizados se le agregarán los impuestos correspondientes. Cuando correspondan cargos adicionales al precio cotizado, caso del I.V.A. o descuentos, se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos por separado.

El oferente deberá establecer en su propuesta el domicilio fiscal de la empresa que facturará el objeto adjudicado y, en caso de ser diferente, la que va a facturar los servicios que se van a prestar tanto dentro como fuera del territorio uruguayo.

## III.3 - TRIBUTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales.

Los servicios técnicos prestados en el Uruguay y facturados por personas físicas o jurídicas del exterior, están gravados con el Impuesto a la Renta de NO RESIDENTES (I.R.N.R.).

En caso de empresas extranjeras se deberá incluir en el precio el IRNR (Impuesto a la Renta de No Residentes), siendo la tasa del 12% (doce por ciento), dejando constancia de ello en la propuesta.

Teniendo en cuenta que ANCAP actuará como agente de retención de los impuestos a tributar en Uruguay para las empresas extranjeras, éstas deberán indicar en la propuesta el porcentaje de los Trabajos que se realizará en el territorio uruguayo e incluir certificado de la autoridad competente de su país donde se establezca si los servicios técnicos están gravados en el país del domicilio del titular y si existe crédito fiscal por el gravamen abonado en nuestro país. En caso que no se expida la certificación referida, la misma podrá ser suplida por informe de auditoría privada del país del titular debidamente legalizada y traducida en su caso.

Según el Art. 10 del texto ordenado 1996 - Establecimientos Permanentes de Entidades no Residentes - ,aquellas  entidades que cumplan con alguno de los requisitos establecidos en el mencionado Artículo serán consideradas  Establecimiento Permanente (EP).

En el caso que corresponda el EP, será sujeto pasivo según Art. 9 Lit. B del Título 4 del texto ordenado 1996, del Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE). Donde deberán constituirse en el Uruguay como tal, sujetos a la normativa uruguaya.

Sin perjuicio del párrafo anterior, en caso de que exista un convenio para evitar la doble tributación se aplicará la cláusula del plazo del convenio correspondiente.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A.  en  virtud  de  lo  previsto  en  los  decretos  Nº 528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias.

## III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

Para la Ingeniería Básica, el precio es considerado firme y no se aceptarán fórmulas de ajuste del mismo.

Para la Licencia, se consideran firmes los precios de los dos primeros pagos mencionados en el Punto III.5 – CONDICIONES DE PAGO, permitiéndose ajustes en los dos restantes (III.5.1 - C y D), así como en los servicios de ingeniería y capacitación.

En caso de presentar fórmulas de ajuste de precios, se podrá aceptar aquellas que el oferente proponga, las cuales deben estar vinculadas a un indicador reconocido internacionalmente, referidos a la moneda de cotización, cuyas publicaciones sean comprobables por terceros con acceso público y gratuito.

El criterio de ajuste debe estar explícitamente incluido en la propuesta y se debe aportar la publicación, y el valor de ajuste correspondiente.

En los casos que correspondan, los mismos se liquidarán con la facturación correspondiente.

## III.5 - CONDICIONES DE PAGO

III.5.1 - Por concepto de Licencia se pagará:

- 20 % del total a la firma del contrato correspondiente

- 30 % con la emisión del libro de Ingeniería Básica

- 30 % a la firma del contrato de construcción

- 20 % final con la realización del test run final y total aceptación de la unidad.

III.5.2 - Por concepto de Ingeniería Básica se pagará:

- 30 % del monto a la firma del contrato correspondiente

- 25 % del mismo monto con la entrega de los diagramas P&I y PF preliminares

- 30 % contra entrega y total aceptación por ANCAP del libro de Ingeniería básica

- 15 % contra entrega y total aceptación por ANCAP del Manual de Operación.

Los restantes elementos cotizados se pagarán de acuerdo con el proceso de requerimiento de los mismos.

Luego, y en base a ello, la empresa presentará dos facturas:

1) Por el monto básico, donde se indicará "Certificado Monto Básico Nº,............... fecha..............................".

2) Por el ajuste paramétrico correspondiente, que dirá: "Ajuste paramétrico correspondiente al monto básico Nº..........................., fecha.......................................".

En ambos casos se presentarán un original y tres copias, con el siguiente encabezamiento:

L.P. Nº 1600158700,  Pedido de Compra  Nº......................................................................

Servicio: ...............................................................................................................................

El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la factura correspondiente y a sus respectivas copias.

En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el IVA.; todo otro detalle (planos y cálculos del trabajo realizado, etc.) del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte.

Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Proyecto será rechazada.

La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las factura originadas por errores en las mismas y rechazos.

De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos serán realizados dentro de los 30 días de recibida la factura para los montos básicos y 45 días para los ajustes paramétricos.

Los pagos a proveedores serán realizados a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE, 2 veces por semana (martes y jueves).

El Contratista deberá ajustarse a los siguientes anexos que acompañan al presente pliego:

-	DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS

No se considerarán ofertas que no acepten la presente forma de pago.

## III.6 – PLAZOS

Se deberá indicar el plazo para la entrega del libro de Ingeniería Básica. No se aceptarán ofertas con plazos superiores a 40 semanas calendario para la entrega del libro de Ingeniería Básica. El Manual de Operación se entregará hasta 45 días calendario después de éste.

ANCAP dispondrá de 30 días calendario desde la remisión de los libros y manuales definitivos para su aprobación o rechazo.

Una vez que ANCAP efectúe las observaciones pertinentes al material entregado, el adjudicatario dispondrá de 15 días calendario para corregirlas. Dicho plazo no reabre al adjudicatario el plazo original indicado en su propuesta para la entrega de los libros y manuales definitivos. Se contabilizará dentro del plazo original establecido en su propuesta, descontado el plazo que disponga ANCAP para el estudio de los libros y/o manuales.

Se descontarán del plazo los posibles días de atraso por razones de fuerza mayor no imputables a la empresa.

Cómputo de plazo

Se establece a partir de la fecha de la reunión de lanzamiento del proyecto (KOM).

## III.7 – RECEPCIÓN

La recepción del trabajo del contratista constará de 2 etapas:

- La aceptación por ANCAP de los libros de Ingeniería Básica y Manual de Operación. La definición del alcance de ambos libros se encuentra en el punto VI. Se deben entregar cinco copias papel y dos copias en versión electrónica editable (pdf, doc u otro formato de documento) del libro de Ingeniería Básica y cinco copias papel de la versión en español del Manual de Operación, una copia del Manual de Operación en inglés y dos copias electrónicas editables (pdf o doc) de ambas versiones.

- La realización de los test run de planta que verifiquen los rendimientos garantizados.

Al finalizar cada una de estas etapas se labrarán las actas de recepción de trabajos, a los efectos que correspondan.

## III.8 - MULTAS Y PENALIDADES

En las dos primeras semanas calendario de atraso (respecto del plazo propuesto) en la entrega de los libros de ingeniería, se aplicará una multa del 0,5 % (medio por ciento) del monto total cotizado para la ingeniería básica, por cada semana calendario de atraso. A partir de la tercera semana el porcentaje de multa a aplicar será del 2% (dos por ciento) del monto total cotizado para la ingeniería básica por semana calendario de atraso adicional. Esta multa no superará el 15 % del monto total adjudicado por ingeniería básica.

Las multas que corresponda aplicar se  descontarán de la última factura.

Se podrá aceptar otra fórmula de penalización por atraso en la entrega de los libros de ingeniería, siempre que alcance el mismo tope máximo en igual plazo que en la fórmula anterior.

El oferente debe proponer obligatoriamente un sistema de penalización, por el no cumplimiento de cada una de las condiciones garantizadas exigidas, de acuerdo con las prácticas usuales para este tipo de contrataciones. El oferente indicará un monto máximo de la multa total por estos conceptos. Este máximo no será inferior al 50% del monto adjudicado por licencias.

Las ofertas que no acepten el presente régimen de multas y/o no propongan un sistema de penalización no serán consideradas.

La Administración se reserva el derecho de declarar unilateralmente la rescisión del contrato en caso de constatarse incumplimientos del mismo.

## III.9 - CESIÓN DEL CONTRATO

El Empresario o Contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F

## III.10 – COMPARACIÓN  DE OFERTAS

A los efectos de la comparación de ofertas se tendrá en cuenta el precio total de acuerdo a lo requerido en el Punto III.2, III.3 y los efectos fiscales derivados, así como los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura de la Licitación para las distintas monedas cotizadas, condiciones de pago propuestas  y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo a lo establecido en los arts. 41 y 44 de la ley 18.362 y Decretos del Poder Ejecutivo números 13/2009 y 371/2010, disposiciones concordantes y/o complementarias.

## III.11 – ADJUDICACIÓN

A los efectos de la adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes factores con su correspondiente ponderación:

- Oferta Técnica (hasta 50 puntos)

  - Experiencia en unidades similares

Se computarán las unidades instaladas en los últimos 15 años anteriores a la fecha de apertura de ofertas que hayan sido diseñadas y licenciadas por el oferente. Se considerarán solamente aquellas unidades supercríticas diseñadas para solvente “butanos” (iC4, nC4 o mezclas), que destinen el DAO a unidades de Cracking Catalítico o Hidrocracking y que a su vez hayan sido diseñadas para contemplar la utilización del residuo como asfalto o como componente de elaboración de fueloil.

Los oferentes con menos de 4 unidades que cumplan los requisitos descritos en el párrafo anterior serán descalificados.

Se computará la experiencia del oferente y se asignarán los puntajes según la tabla siguiente:

| Unidades | Puntaje |
| --- | --- |
| 0 a 3 | Descalificado |
| 4 | 15 puntos |
| Entre 5 y 10 | 15 puntos, más 2,5 puntos por cada unidad adicional a 4 |
| Entre 11 y 15 | 30 puntos, más 2 puntos por cada unidad adicional a 10 |
| Más de 15 | 40 puntos |

  - Características técnicas de la oferta

    - Rendimiento mínimo garantizado de DAO para el caso de evaluación (crudo Nemba y solvente formado por una mezcla de 50% n-butano y 50% isobutano)

Se asignarán 15 puntos a la oferta de mayor rendimiento. Las demás ofertas se puntuarán por prorrata en base a la de mayor rendimiento.

Puntaje de la oferta i = 15 x Rendimiento de la Oferta i / Rendimiento de la oferta de mayor rendimiento

    - Consumo energético para el caso de evaluación

Se considerará el consumo de combustible, el consumo de vapor convertido a 15 ton MPS (vapor de media presión – 12 barg -) por ton de combustible y el consumo de energía eléctrica convertido a 4 MWh por ton de combustible.

Se asignarán 10 puntos a la oferta de menor consumo energético. Las demás ofertas se puntuarán por prorrata en base a la de menor consumo energético.

Puntaje de la oferta i = 10 x Consumo de la oferta de menor consumo energético / Consumo energético de la oferta i

    - Aspectos de seguridad del diseño

      - Inventario de hidrocarburos (ISBL)

Se analizará para cada oferta el inventario de hidrocarburos (ISBL) en operación a la capacidad de diseño.

A la oferta de mínimo inventario de hidrocarburos y a las que difieran en hasta + 30% se les asignará 5 puntos

A las ofertas cuyo inventario de hidrocarburos exceda en más de 30% del mínimo inventario, se les asignará 0 punto.

      - Valor máximo p x T  en el diseño

Se analizará para cada oferta, el valor máximo de presión x temperatura en el diseño.

A la oferta que establezca el menor valor p x T en el proceso diseñado y a las que presenten un valor que no exceda el 20% del valor citado, se les asignará                                                                                                     5 puntos.

A las ofertas con un valor p x T en su proceso, que resulte mayor al 20% del menor de todas las ofertas, se les asignará 0 punto.

      - Tipos de equipamiento especificado.

Diseño con 80% o más del equipamiento diseñado en acero al carbono, y equipos estáticos y dinámicos con diseños convencionales: 3 puntos.

Diseño con 80% o más en acero al carbono, pero incluyendo algún equipo con diseño no generalizado en la industria: 2 puntos.

Diseño con menos del 80% de equipos en acero al carbono o que incluyen hornos de fuego directo en corrientes principales de hidrocarburos: 1 punto.

      - Características del layout de la planta

Layout y espaciamiento de equipos según especificaciones reconocidas: 2 puntos.

Layout particular sin normas de referencia: 0 punto.

  - Experiencia del personal involucrado

Se puntuará la experiencia del responsable técnico del proyecto así como también la del resto del personal interviniente en el mismo. La experiencia se determinará en base al apartado II.5.4.

En el caso del responsable técnico del proyecto, se contabilizarán los años de experiencia en el diseño de unidades supercríticas de desasfaltado con solvente y se puntuará según la siguiente tabla:

| Años de experiencia | Puntaje |
| --- | --- |
| Entre 0 - 5 años de experiencia | 1 |
| Entre 5 - 10 años de experiencia | 5 |
| más de 10 años de experiencia | 10 |

En el caso del resto del personal interviniente, se contabilizará la experiencia comprobada en diseño de unidades de proceso similares (unidades de procesamiento de residuos y de alta presión) y se puntuará según la siguiente tabla:

| Experiencia del personal | Puntaje |
| --- | --- |
| Hasta 50% del staff con 5 años de experiencia | 5 |
| Más del 50% del staff con 5 años de experiencia | 10 |

A los efectos de asignar el puntaje a la Oferta Técnica, se asignarán 50 puntos a la Oferta que obtenga el mayor puntaje al sumar los puntos en cada ítem considerado para la oferta técnica.

Las demás ofertas se puntuarán por prorrata:

Componente Técnico de oferta (i) = 50 x Puntaje técnico de la oferta (i) / Puntaje técnico de la oferta con mayor puntaje

- Oferta Comercial (hasta 50 puntos)

A los efectos de la comparación se considerarán el monto global por los conceptos de Ingeniería, Licencia y demás servicios comprometidos.

La oferta comercial estará compuesta por un precio de Ingeniería Básica, un precio de Licencia, un precio para los cursos de operación y mantenimiento y los precios correspondientes al costo horario de personal calificado, para las actividades en que sean requeridas, tales como trabajos de ingeniería adicionales, asistencia técnica para revisión de cumplimiento de calidad del contratista EPC en aspectos críticos, ejecución del HAZOP, asistencia a Puesta en Marcha, etc.:

Senior Process Engineer:				    A precio/h

Process Specialist:         				    B precio/h

Specialist (mechanical, electrical, instruments, etc.):   C precio/h

Project Manager   			   	               D precio/h

A fines comparativos, se considerará un ficto de 250 (A), 350 (B), 100 (C) y 50 (D) horas respectivamente.

Se calculará el Precio Global como la suma de los precios de Ingeniería Básica, Licencia, Cursos y de los servicios de ingeniería adicionales en base a ese ficto y a los costos horarios ofertados.

Se asignarán 50 puntos a la oferta más económica. Las demás ofertas se puntuarán por prorrata en base a la oferta más económica:

Componente Comercial oferta (i) = 50 x Precio de la oferta más económica/Precio de la oferta (i)

- Calificación Global (hasta 100 puntos)

Calificación Global de Oferta (i) = Componente Técnico de Oferta (i) + Componente Comercial de Oferta (i)

La presente licitación será adjudicada a la oferta que obtenga la mayor Calificación Global (0 a 100 puntos).

III.12 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo “on line” previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

III.13 – AFECTACIONES

A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.

B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de  garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.

## III.14 – MEJORA DE OFERTA/NEGOCIACIÓN

En caso de ofertas similares en Calificación Global y de acuerdo con lo establecido en el Art. 66° del T.O.C.A.F., la Administración se reserva el derecho de utilizar el  instrumento de mejora de oferta.

Asimismo, ante iguales circunstancias a las mencionadas en el párrafo anterior, la Administración podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

En el caso de que el precio de la o las ofertas presentadas sea considerados manifiestamente inconvenientes, la Administración se reserva la facultad de solicitar directamente mejoras en las condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP.

## IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito un representante con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación.

La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un integrante del equipo de trabajo de la empresa adjudicataria en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

En caso de que en el transcurso de los trabajos el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento.

## IV.2 - SUB-CONTRATISTAS

Cada oferente deberá indicar si utilizará sub-contratistas.

El Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Administración para sub-contratar parte de los trabajos siempre que no estuviera así indicado en la propuestas.

Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.

Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.

En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.

## IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO

El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda.

El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal especializado que utilizará, de acuerdo con las exigencias de las normas y del presente pliego en cada caso.

La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de las pruebas indicadas en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.

El contratista deberá implementar un control de calidad propio y permanente durante la realización de los trabajos tendiente a asegurar la realización de los mismos de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables en cada caso. La reiteración de omisiones o errores en este control a desarrollar por el contratista darán lugar a la solicitud del cambio de la persona encargada de los mismos y/o a la aplicación de multas previstas en el punto III.8  (sin perjuicio de que también tenga el contratista que reparar o rehacer los trabajos incorrectamente realizados a su costo)

## IV.4 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración exige el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar para el seguimiento de los lineamientos establecidos en las normas técnicas y procedimientos mencionados en el presente pliego, siendo a su vez el Contratista responsable de la calidad e incumplimientos que realicen sus empresas sub-contratistas.

El adjudicatario empleará personal calificado para las diferentes etapas y rubros de la obra; y de no tener idoneidad suficiente, se podrá solicitar la sustitución de los mismos en forma inmediata.

Los trabajos incorrectamente terminados serán rechazados y rehechos por el Contratista, sin que esto origine reclamaciones y/o pagos de ningún tipo  por parte de ANCAP al contratista.

## IV.5 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos.

Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.

CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES

## V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS

El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.

El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:

- NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

- NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MAL RELACIONAMIENTO LABORAL, DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL Y/O ACOSO SEXUAL

Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (licitaciones)

## V.2 - REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A  efectos  de  la  adjudicación  el  oferente  que  resulte  seleccionado  deberá  haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción. Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a las siguientes direcciones:  gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a  gestoresrupe@ancap.com.uy

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy

V.3 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.

V.4 - INCOMPATIBILIDAD

La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

## V.5 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)

En cumplimiento del art. 61 de la ley Nº 16074, los oferentes en el acto de apertura deberán presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.

La presentación de dicho certificado es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta,

En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigirá en caso de resultar pre adjudicatario.

Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.

Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar a ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.

No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.

V.6 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO

Siempre que las empresas oferentes sean sociedades constituidas en el extranjero y se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán adjuntar el contrato social o la resolución de la sociedad de establecerse en nuestro país, debiendo proporcionar junto con su oferta su domicilio, así como también la designación de las personas que la administran o representan y el capital asignado si corresponde.

# CAPÍTULO VI - MEMORIA TÉCNICA

SOLVENT DEASPHALTING PROJECT

BIDDING DOCUMENTS FOR PROCESS LICENSING AND BASIC ENGINEERING

TECHNICAL CONDITIONS

## VI.1- 	BASIC INFORMATION

The “Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland” (ANCAP) is a state owned company in Uruguay, and it has one refinery located in the outskirts of Montevideo City.

“La Teja” refinery configuration is as follows:

Crude Atmospheric Distillation Unit, with current capacity of 50.000 BPSD, integrated with the Vacuum distillation unit, design capacity 18.000 BPSD, both built in 1960, and last revamped in 2017.

Residue Fluid Catalytic Cracking Unit, with current capacity of 12.000 BPSD, integrated with its Vapor Recovery unit. This RFCCU was originally built in 1994 under IFP R2R license, and modified in 2003.

Middle Distillates low pressure HDS Unit, with capacity of 5000 BPSD, Kellogg 1961.

Fuel Gas Treatment Unit, with capacity of 3000 kg/h of sour fuel gas treatment with 21.5 % w/w of H2S content.

Kerosene Merox Sweetening Unit, with capacity of 6000 BPSD.

Soaker Visbreaking Unit, with capacity of 7000 BPSD, built in 1994 under IFP license.

Naphtha Hydrotreating Unit with splitter, with capacity of 18000 BPSD, built in 2003 under Axens license.

Heavy Naphtha Continuous Regenerative Reforming Unit (CCR), with capacity of 12.000 BPSD, built in 2003 under Axens license.

Light Naphtha Isomerization Unit, once through, with capacity of 6000 BPSD, built in 2003 under Axens license.

Middle Distillates medium pressure HDS Unit, with capacity of 18000 BPSD, built in 2013 under Haldor Topsoe license.

Catalytic Naphtha Selective Hydrogenation and HDS (Prime G+) Unit, with capacity of 5000 BPSD, built in 2013 under Axens license.

Sulphur Recovery Unit, with capacity of 40 ton/d, built in 2013 under Prosernat license.

API separator in the process units area, with product recovery, revamped in 1994, integrated with Dissolved Air Floating Separator, with capacity of 500 m3/h.

API separator in the tank farm, with capacity of 1400 m3/h of oily water, built in 1994.

Utilities and storage facilities including tank farm, pumping and blending facilities, truck and tank car loading racks, and docks for tanker loading / unloading.

Steam Plant consisting of:

- Combustion Engineering watertube boiler of 40 ton/h of superheated steam at 40 barg and 390 °C.

- Denayer watertube boiler of 25 ton/h of superheated steam at 40 barg and 390 °C.

- Denayer watertube boiler of 45 ton/h of superheated steam at 40 barg and 390 °C.

- Auxiliary VPK 9 firetube boilers (2) of 14 ton/h of superheated steam at 12 barg and 270 °C, each.

The plant electrical grid is connected to the national grid.

The refinery has a distributed control system – Experion from Honeywell – to control its main process units and boilers.

## VI.2 - TECHNICAL PROPOSAL REQUIREMENTS

The bidder is to provide an execution schedule and subsidiary information including; but not limited to, the following:

•	Basic and Conceptual Engineering Execution Plan

•	Process Engineering

•	Mechanical Engineering

•	Metallurgical and Corrosion Engineering (Equipment/Piping Materials   Selection and Review – Corrosion Monitoring Program)

•	Rotating Equipment

•	Instrumentation and Control Engineering

•	Electrical Engineering

•	Piping / Plant Layout

•	Civil / Structural Engineering

•	Field Activities

•	Safety Analysis and Reviews

Project Team

•	Organization Diagram

•	Personnel Resumes

Work Schedule

Guarantee statements

## VI.3 – SCOPE OF PROJECT AND ENGINEERING DESCRIPTIONS

Solvent Deasphalting Unit, 6000 BPSD.

The Process Licensor and Basic Engineer Contractor (hereinafter referred to as PLBEC) is to provide the License and the Basic Engineering of the new unit which will be able to process 6000 BPSD of Vacuum Residue from the Vacuum Tower bottoms.

Design flow rate: hydraulic overdesign will be followed according to Licensor design criteria.

Normal operation: feed at 100 % of normal flow routed directly from upstream unit.

Products rundown to be designed for 100 % of normal flow routed to Battery Limits.

Refinery on-stream factor of 8400 hours/year (350 days/y) will be considered.

The unit is to be designed for Nemba crude Vacuum Residue and to be checked for the three alternate feeds.

| Crude | Nemba VR | Nemba VR 95 FCC SLurry Oil 5 | Brass VR 80 Urals VR 20 | Nemba AR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d15, kg/L | 1.000 |  | 0.996 | 0.939 |
| KV50, cSt | 78049 |  | 34459 | 189 |
| KV100, cSt | 1101 |  | 501 | 24 |
| nC7 insol, wt% | 5.9 |  | 2.1 | 2.3 |
| pen25, dmm | 111 |  | 473 | 11305 |
| R&B, °C | 39 |  | 34 | 23 |
| CCR, wt% | 17.3 |  | 14.0 | 6.9 |
| RCR, wt% | 15.3 |  | 12.1 | 6.1 |
| ASH, ppm | 428 |  | 535 | 164 |
| N, wppm | 8660 |  | 4678 | 4556 |
| S, wt% | 0.86 |  | 1.56 | 0.59 |
| Ni, wppm | 92 |  | 52 | 35 |
| V, wppm | 69 |  | 103 | 26 |
| Flowrate, BPSD | 6000 | 6000 | 6000 | Maximum |
| Flowrate, kg/h | 39744 |  | 39591 |  |

### 3.1 Chemicals supply

PLBEC is to advise required chemicals, type, quality and quantity. PLBEC is to provide the solvent consumption.

### 3.2 Unit ISBL

The Solvent Deasphalting Unit will include the following sections:

- Extraction

- Recovery of the DAO

- Recovery of the pitch

- Recovery of the solvent

- Solvent recycle loop

- Solvent make-up system (Topping LPG splitter)

- Blending of Pitch with diluents and DAO with HVGO to meet final destination pools specifications

- Other sections if necessary to meet the requirements.

### 3.3 Unit severity

The SDA unit is operating in 2 modes, namely the fuel oil mode (high DAO lift), and the bitumen mode (low DAO lift). PLBEC is to select in agreement with ANCAP, the optimum solvent, which will be the same for both modes.

#### 3.3.1 Bitumen mode

The SDA unit should be designed so that the SDA pitch proportion is maximized in the bitumen blend to match AC-30 specifications (refer to 3.4.2).

The resulting DAO yields and quality is to be communicated by PLBEC for this mode.

#### 3.3.2 Fuel oil mode

The SDA unit should be designed for the maximum allowable lift achievable taking into account the limited flexibility intrinsic to this type of unit.

The resulting DAO and Pitch yields and quality is to be communicated by PLBEC for this mode.

### 3.4 Guaranteed parameters

PLBEC is to guarantee products yields and quality as well as other operating parameters for the design case. The guarantee statement is to include the following:

- DAO yield and quality, complying the DAO quality specification

- Pitch yield and quality, as well as the proposed recipe for obtaining AC-30 bitumen in the Bitumen Mode

- The prior are to be guaranteed for a given solvent to oil ratio

- Utilities consumption

- Chemicals consumption (if any)

For the purposes of the guarantee statements the feed to the SDA Unit will be the Vacuum Bottoms using Nemba crude oil, and both operating cases are to be checked.

- Bitumen Mode: Pitch Penetration, viscosity and Softening Point, as well as the blending recipe to obtain the AC-30 asphalt.

- Fuel Oil Mode: DAO yield and quality

#### 3.4.1 DAO quality specification

The DAO will be sent to the RFCC unit after being mixed with HVGO. The DAO quality specification to be considered is as follows:

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| CCR, wt% | < 6 |
| Metals, ppm | < 20 |

#### 3.4.2 Pitch specification

PLBEC is to provide the quality of the stream according to the following table.

| Parameter | AC-30 specification | Pitch specification |
| --- | --- | --- |
| Absolute Viscosity 60 °C, P | 3000 +/- 600 | Report |
| Kinematic Viscosity 135 °C, cSt | min 350 | Report |
| Penetration 25ºC, 100 g, 5 s, 1/10 mm | min 30 | Report |
| Flash point, Cleveland open cup, °C | min 232 | Report |
| Solubility in trichloroethylene, % | min 99.0 | Report |
| Specific gravity 25ºC/25ºC | Report | Report |
| Penetration index (1) | -1.5 to +1 | Report |
| Tests on residue from rolling thin-film oven |  | Report |
| Mass change | Max 1.0 | Report |
| Absolute Viscosity 60 °C, P | Max 12000 | Report |
| Ductility, 25°C [ 77°F], 5 cm/min (2), cm | min 40 | Report |
| Water content | Report | Report |
| Sulphur content | Report | Report |
| Pour point | Report | Report |
| Conradson carbon | Report | Report |
| Specific Gravity 15°C/15°C | Report | Report |
| V, wppm | Report | Report |

Note 1:

where pen = Penetration 25ºC, 100 g, 5 s, 1/10 mm and SP = Softening Point, °C

Note 2: If ductility is less than 100, material will be accepted if ductility at 15.5°C [60°F] is 100 minimum at a pull rate of 5 cm/min.

The blending recipe for AC-30 is to be composed of: Pitch, Vacuum Residue and up to 4 % in volume of Slurry Oil, if considered convenient. The proportion of Pitch in the blending recipe is to be maximized. The Slurry Oil quality to be considered is the following:

|  | Slurry Oil |
| --- | --- |
| d15, kg/L | > 1.05 |
| KV50, cSt | 150 |
| nC7 insol, wt% | N/A |
| CCR, wt% | 9 - 12 |
| ASH, ppm | 2000 |
| S, wt% | 0.9 - 1.2 |
| Ni, wppm | 4 |
| V, wppm | 5 |
| Si + Al, wppm | 900 |

### 3.5 Turn down ratio

The unit shall be designed to be able to operate at 50% of its normal capacity.

### 3.6 Operation time

Equipment design and sparing philosophy will be considered to operate on a 5 years turnaround schedule if possible.

### 3.7 Operating conditions

PLBEC to provide the estimated SDA extractor operating conditions, (top and bottom temperatures and pressures), for each blend and each operating mode.

Licensor is to provide estimated consumption of solvent, initial fill and make up.

### 3.8 Battery Limit conditions

The operating conditions of main streams entering and leaving the unit are listed in the table below

| Stream | From / To | Pressure (kP/cm2 g) | T (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vacuum Residue | VDU | 3.5 | 170 - 250 |
| Solvent make up | CDU | 10 | 25 |
| FCC Feed | RFCCU | 2.5 | 150 - 200 |
| Fuel Oil | Fuel Oil pools | 4 | 140 |
| Asphalt | Storage | 7 | 140 |
| Sour Water | SWS | 3 | 50 |

Heater stacks are to be instrumented indicating temperature, NOx and SOx in addition to O2.

### 3.9 –Interconnecting, Utilities, Auxiliaries and Offsites

#### 3.9.1 Interconnecting

PLBEC shall develop a complete interconnecting package job, in order to set up all required tie-ins between new facilities and links of new facilities to existing plant.

Such package shall include but not be limited to:

-  Preliminary list of all interconnecting lines to be added or modified, which will be completed in detail engineering by others.

- Preliminary flow rate diagrams, showing lines and tie-ins over existing facilities.

#### 3.9.2 Utilities and Auxiliaries

PLBEC shall develop study of all utilities needed to serve the new facilities.

The scope of work shall cover at least, but not limited to the following services:

- Electricity

- Steam systems

- Boiler Feed Water and Condensate systems

- Fuel Gas system

- Fuel Oil system

- Auxiliary heating system

- Cooling Water

- Instrument and Plant Air systems

- Flare system

- Sewer system

- Instrumentation

- Gland Oil and Flushing Oil systems

- Washing Oil and Pump Out system

- Nitrogen storage and distribution

- Hydrogen storage

- Caustic system

- Corrosion Inhibited Water

- Fire Water

- Oily Water

- Other Waters

- Conditions of Availability of Site and Site Preparation

#### 3.9.3 Offsites

PLBEC will provide recommendations on best practices to manage both products of the unit and their final destination blends:

- DAO and HVGO blend for RFCCU feed, its storage and the eventual storage of DAO, diluted with LCO if necessary.

- SDA Pitch blending with VR and RFCCU Slurry for asphalt case and SDA Pitch blending with LCO, Heavy Kerosene and Slurry for Fuel Oil case.

These recommendations shall cover from processing units, to tankage and loading facilities.

### 3.10 Available utilities

| Utility | P, kg/cm2 g | T, °C |
| --- | --- | --- |
| LPS | 3.5 | 250 |
| MPS | 11.5 | 250 |
| HPS | 39 | 370 |
| LP BFW | 8.5 | 15 |
| MP BFW | 20 | 15 |
| HP BFW | 46 | 105 |
| Cooling water (minimum) | 2.5 | 30 |
| Instrument air | 5 | ambient |
| Plant air | 4.5 | ambient |
| Fuel gas | 3 | 18 |
| Fuel oil | 10 | 100 |

## Electricity

| Engine power (hp) | Voltage (V) | Phases | Frequency (Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 100 | 440 | 3 | 50 |
| 100 - 400 | 2400 | 3 | 50 |
| > 400 | 6300 | 3 | 50 |

## For engines of 1.5 hp and lowers the preference Voltage is 220 V.

## For new projects the Neutral Conductor is rigidly referenced to earth.

## Site information

| Maximum temperature, °C | 42 |
| --- | --- |
| Design maximum temperature, °C | 34 |
| Minimum temperature, °C | -3 |
| Winterizing temperature, °C | 6 |
| Design minimum temperature, °C | 0 |
| Average relative humidity, % | 70 |
| Dry bulb temperature, °C | 16 |
| Barometric pressure, mm Hg | 760 |

### 3.11 Deliverables

#### 3.11.1 Process

## PLBEC is to provide the following information for the design case in both operating modes.

## As for the checking cases – alternate feeds -, PLBEC will provide yield and quality of the products in both operating modes as well as the limiting operating parameter, if different from the design case.

##### 3.11.1.1 Process Flow Diagrams for the unit

Each diagram covers a single "design case" and shows the flow of material to and from process equipment, flow sequence, flow quantity and expected operating pressure and temperature throughout the unit. The diagram indicates stream identification number, control loops, heating/cooling duties and type of process equipment schematically but does not show spare pumps, pump drivers, number of heat exchanger shells, or all the piping required for an operating plant.

##### 3.11.1.2 Process description

This outlines the process flow and includes any definition of the critical pressures or temperatures or other criteria of the process necessary to be maintained by the hydraulic and mechanical design of the plant.

##### 3.11.1.3 Material and heat balance information for each design case

Material and heat balance information is to be provided in dedicated tables.

##### 3.11.1.4 Feedstock and product descriptions

##### 3.11.1.5 Catalyst and chemical requirements and specifications

##### 3.11.1.6 Recommended materials of construction and corrosion allowance for process equipment and piping

Materials, construction practices and standards for reference are to be provided for special services like Hydrogen, H2S, amine and other corrosive or erosive environment. Inhibitors, anticorrosive and other similar chemicals injection should be designed as deemed necessary.

##### 3.11.1.7 Process Piping and Instrumentation Diagrams

Basic Process Piping and Instrumentation Diagrams P&-ID that expand the Process Flow Diagrams to show:

- Line size, identification symbol (such as "O" for oil), and material code on "index of Piping Classes".

- Utility and auxiliary leads, including control elements necessary for process operation.

- Required valving (control, block and the alike).

- Relief valves - These will be indicated at estimated process locations.

- Isolation, Depressurization and Shutdown systems at recommended process locations.

- Instrumentation and control - A pictorial representation of the instrumentation and control systems required for process conditions conforming to ISA symbology. Control system elements are given identification tag numbers.

- Referenced elevations where needed, including but not limited to equipment with gravity flow, biphasic flow (e.g. reboilers, condensers and seal drums).

- Line slopes where needed.

- Furnaces - Complete diagram including but not limited to: auxiliary equipment, process, utilities and auxiliary flows, instrumentation and safety.

- Exchangers schematically but having the recommended general mechanical arrangement indicated in the heat exchanger specification. An estimated number of sections are depicted.

- Vessels as depicted on the Process Flow Diagram.

- Compressors - Represented including driver, control scheme and all associated piping and instrumentation. P&ID for any associated lube and seal oil systems not included.

- Pumps - Driver and spare pumps are indicated.

- Special equipment.

- Tracing and insulation requirements.

- Main startup lines, pump-out lines, sampling points (including design), process vents and drains, and the alike.

Basic P&IDs for utilities and auxiliary systems are to be provided including all the available information at this stage.

Existing process and utilities P&IDs are to be updated as needed for the purpose of connecting the designed units.

##### 3.11.1.8 Plot Plan

PLBEC will propose a plot plan showing the location of process equipment and the main pipe arrangement.

The final Plot Plan is to comply with recognized standards for equipment spacing, safety and maintenance requirements.

The Plot Plan is to be evaluated for three alternate locations: Current location of the Visbreaking Unit (to be dismantled), plot space near the flare 650, and the block surrounding the electrical substation “Casa 6”. The final location will be determined based on the advantages and disadvantages of each alternative.

##### 3.11.1.9 Constructability and modularization possibility

Preliminary plot plan and general plant arrangement shall be developed for maximum constructability by means of pre assembly in off plant workshops to minimize field work, including suitable modular design when advisable. Plant layout shall provide space for effective operation and maintenance needs, and will follow recognized separation distances guidelines for the industry. Such guidelines shall be detailed in the proposal.

##### 3.11.1.10 Fired Heaters

API data sheets are to be provided for each heater.

Design must include: metallurgy, burner equipment, mechanical requirements and materials (walls, insulation, refractory and supports).

Simplified drawings of heater and tubes arrangement are to be provided.

Material and heat balance must include: physical property curves, enthalpy curves, maximum recommended heat flux and allowable pressure drop.

The fired heater of the current Visbreaking unit is to be checked for possible reutilization.

##### 3.11.1.11 Heat Exchangers and Air coolers

Thermal design for each new heat exchanger in process service must be performed and complete TEMA data sheets issued.

Additionally, physical properties, enthalpy curves, duty, allowable pressure drop, fouling factor, material selection, corrosion allowance, tube spacing and connections are to be provided.

Whether online cleaning or cleaning of individual shells during the operating run is indicated, frequency and proceedings are to be provided.

##### 3.11.1.12 Columns

For each column in process service the following items are to be provided:

- A sketch showing column diameters, tangent length, tray spacing, design and expected operating temperature and pressure, materials specs, corrosion allowance, tray load, allowable pressure drop across internals, nozzle sizes and locations, maximum liquid level and estimated skirt height

- Tray or packing layout and elevation

- Distributors specification and sketch

- Schematic layout of internal piping, including critical restrictions

- Gas and liquid properties, temperatures and pressures

##### 3.11.1.13 Drums and Tanks

PLBEC must provide sketches with dimensions and process specification showing gas and liquid properties, design and expected operating pressure and temperature, internals requirements, materials specs, corrosion allowance, liquid level, nozzle sizes and locations and sizing requirements.

##### 3.11.1.14 Compressors and Blowers

Should the design include compressors or blowers, data sheets for each compressor or blower in process service are to be provided.

The data sheets must indicate inlet operation and design conditions of flow, expected suction, interstage and discharge temperatures and pressures, estimated horsepower, gas compressibility, molecular weight, gas analysis, applicable API and basic designer's specifications, and type of driver used in P&ID.

Description of auxiliary equipment, including but not limited to, anti-surge system, capacity control system, etc. is to be completed by the PLBEC.

PLBEC will provide an analysis of corrosive streams to be managed.

##### 3.11.1.15 Pumps

A data sheet for each process pump is to be provided. The data sheet must indicate fluid pumped, inlet temperature, specific gravity, viscosity and vapor pressure at inlet temperature, solids content (if applicable), estimated design inlet and discharge pressure, estimated design head, estimated NPSH, estimated horsepower and type of driver used in P&ID.

PLBEC must recommend API plan and seal system, special care should be given for streams with solids content or any other contaminant.

PLBEC will provide an analysis of corrosive streams to be managed.

##### 3.11.1.16 Special Equipment

Data sheets indicating the process service involved, operating conditions and any special requirements for each item of supplier (vendor) designed equipment in process service are to be provided.

PLBEC is to address services like Hydrogen, H2S, amine and other corrosive or erosive environments, and to specify materials of construction, practices and standards for reference.

#### 3.11.2 Piping

##### 3.11.2.1 Piping Specifications

PLBEC will provide an "Index of Piping Classes" listing the basic material, corrosion allowances, piping class and service, matching with existing ANCAP's standards.

##### 3.11.2.2 Miscellaneous Special Piping Material

PLBEC will provide data sheets for items noted as special piping material on P&ID's - Data sheets indicate the process service involved, operating conditions and any special requirements.

##### 3.11.2.3 Line List

Line List including line identification number, line routing, work and design pressures and temperatures and tracing and insulation requirements is to be provided.

##### 3.11.2.4 Special services

PLBEC is to specify construction requirements and reference standards for services like Hydrogen, H2S, amine and other special services.

#### 3.11.3 Insulation, Fireproofing and Paint

PLBEC will provide an Equipment List that indicates the process need for any external insulation and fireproofing.

Special detail is to be provided on insulation requirements for high/low temperature equipment and lines with high impact on process reactions.

#### 3.11.4 Metallurgical and Corrosion Engineering

PLBEC is to issue Process Flow Diagrams marked with different pressure/temperature rating sections, as well as circuits with special services like Hydrogen, H2S, amine and other corrosive/erosive environments.

PLBEC is to develop list of equipment and lines with stream conditions and expected corrosion rates and corrosion mechanism.

PLBEC is to recommend corrosion monitoring plan and devices to be detailed by others.

PLBC shall develop RBI (Risk Based Inspection) study for the new plant. Such study shall include the following:

-	Description of different metallurgical sections / corrosion loops to develop the study.

-	Any fired heater shall be included in the study.

-	Damage mechanisms description as per API 571 standard.

-	Estimation of consequences over personnel, public areas and material damages, based on final layout to be delivered.

-	Contractor shall consider a suitable risk matrix for the study.

#### 3.11.5 Electrical

PLBEC will provide:

##### 3.11.5.1 ISBL

  - Basis of design

  - Functional operating description

  - Preliminary balance for each service

  - Preliminary list of main equipment to be added or modified, which will be completed in detail engineering phase by others

  - Data sheet for main equipment

  - Electrical one-line diagrams

##### 3.11.5.2 OSBL

The medium tension power supply in 6.3 kV can be taken from the UTE - ANCAP electrical substation, using existing cells (L05 and L07). Both cells need to be equipped. Cable laying should be done in 6.3 kV from those existing cells to Switchgear House 6. In Switchgear House 6 4 cells of 6.3 kV and 2 electrical transformers (6.3 / 0.44 kV) need to be installed. These electrical transformers should be installed next to the existing ones. On the 440 V side, an independent MCC must be supplied, according to the needs of the project.

For the case of dismantling the Visbreaking unit to install the new SDA unit, the existent electrical supply is to be checked for suitability.

#### 3.11.6 Instrumentation and control

In addition to information on the P&ID:

- An instrument vessel sketch for each reactor and tower in process service is to be provided. The sketch indicates instrument orientation or other critical requirements relative to the instrumentation indicated on the P&ID.

- PLBEC will provide a data sheet for each control valve and flow element shown on the P&ID. The data sheet indicates instrument number, operating conditions, fail position and special requirements, if any. Additionally, a list is to be provided of all instruments and control valves showing all properties, operating conditions, ranges, pressure drops and the like.

- The control system will be designed as an expansion of the existing plant control system, and PLEBC shall issue an estimate number of new Inputs/Outputs and hardware needs. For I/O estimation, a spare capacity of 20% shall be included.

- PLEBC will develop a schematic proposal for such control / safety system integration, including a preliminary solution for physical location and integration with current facilities, checking the limited room space available at “Casa 3” building, and designing the best cost effective outline.

- A Safety Instrumented System is to be specified for Plant Safety and Shutdown, including the recommendations that arise during the HAZOP study and the Safety Life Cycle Concept outlined in IEC 61508 and ISA S84.01 Standards.

- A Safety System is to be specified for each piece of main equipment e.g. Furnaces, Mechanical, including automatic startup when required, etc. The Burner Management System for Heaters shall be integrated into the plant Safety System.

#### 3.11.7 Miscellaneous

PLBEC will provide Pressure Relief philosophy based on estimated equipment design pressure.

PLBEC will provide relief valve data sheet with physical properties, flow, pressure and temperature conditions for all relief cases.

PLBEC will perform a complete review of the existing 650 flare system (header and tip) to assure compliance of the service with the inclusion of the new unit. Two relief cases will be considered for the system review concerning the units connected to the 650 flare system:

- Topping, Vacuum, NHT, CCR, ISM, HDS, SDA to the main tip (651-L) and SRU, SWS to the sour tip (653-L)

- NHT, CCR, ISM, HDS, SDA to the main tip (651-L) and SRU, SWS to the sour tip (653-L)

#### 3.11.8 Procedures

PLBEC will provide:

- Operating procedures

- Start-up procedures

- Shut-down procedures

- Emergencies procedures, including but not limited to:

  - Auxiliary services failure (cooling water, electrical power, instrument air, steam, fuels, etc.)

  - Main equipment failure

  - Fire or explosion cases

#### 3.11.9 Specifications and Standards

PLBEC will provide specific standards and specifications applied to the present engineering.

#### 3.11.10 RELIABILITY AND SAFETY IN PLANT DESIGN

##### 3.11.10.1 RELIABILITY

The PLBEC is to perform a reliability study for the unit.

The outcome of that study must include the following items:

- Equipment shall be ranked based on its failure impact on overall unit operation.

- Mark up of sensitive circuits, associated with corrosion/erosion/fouling/other phenomena and linkage to failure mechanism.

- Analysis of length of run and to maximize equipment maintainability (identification of equipment that could be isolated for unit on-stream maintenance, analysis of frequency of maintenance, to maximize design of blocks and bypass devices for maintenance purposes, sparing criteria).

- Operational boundaries for (critical) equipment shall be issued and expected consequences for deviations shall be noted.

- Static Equipment analysis based in API 580 and API 581.

##### 3.11.10.2 SAFETY IN PLANT DESIGN

PLBEC shall provide the Guidelines of Safety in Plant Design to be used in its work.

It is also required to perform a process HAZOP analysis for the new unit in the final stages of the Basic Engineering with ANCAP’s personnel and to take part of detailed design review at EPC Contractor’s office in order to assure sound engineering design and fulfilment of process requirements.

For the process HAZOP analysis the following items have to be covered:

- Facilitators with experience in this type of analysis

- Documentation to study (PFD, P&ID)

- PLBEC people that participates

- Explain scope and objectives

- Methodology that is going to be used

- Parameter analysis

- Results documentation

- Risk ranking

- Analysis schedule and client personnel recommended to participate.

The Guidelines of Safety in Plant Design to be used in Detail Engineering shall address the following minimum topics:

- equipment spacing criteria

- equipment sparing philosophy

- protective devices standards/definitions

#### 3.11.11 ENVIRONMENTAL RELATED DATA

##### 3.11.11.1 Information to be submitted in the proposal

ANCAP has to obtain the environmental permits for site project execution, and to assure timely issuance of such permits, some summary information about process and plant operation is needed at an early stage of basic engineering development.

For this purpose the PLBEC shall provide in the bid proposal a summary of all chemicals, effluents, combustion products, major releases, and expected wastes for each plant and associated facilities.

##### 3.11.11.2 INFORMATION TO BE SUBMITTED IN THE PROCESS BOOK

This preliminary summary shall be updated with final information at finalization of engineering work, upon process books delivery. The final information shall cover as a minimum the following scope:

- new plant description

- flow diagram

- summary of new plant global environmental benefits and the possible environmental impacts

- expected air pollutants emissions (including types, concentrations and annual releases)  from operation of the new plants, including combustion products, flaring, vents and others, as well as the technology proposed for continuous emissions monitoring (SOx, NOx, CO, Particulate matter).

- liquid effluents, estimates associated with designed processing units ( including types, flow ,concentration,  treatment units required and possible existing treatment utilization)

- solid waste  (including types ,annual generation and final disposition)

- estimate for power and water consumptions

- identification and quantities for chemicals, catalysts, and other reagents needed for operations

- spill control measures

- other relevant information for environmental permit issuance according with recognized practices, such as environmental guidelines and procedures recommended to be applied along construction, operation and decommissioning.

All information required under 3.11.12 is intended for the only purpose of environmental permit issuance and shall not have guarantee status. However, data and information to be provided should reflect the best estimate available at this stage.

#### 3.11.12 OPERATING MANUAL CONTENTS

It must include, but not be limited to:

•	Process description

•	Start up preparing process with detailed procedure and schedule

•	Unit start up with detailed procedure and schedule

•	Unit operation

•	Unit shutdown (normal conditions)

•	Emergencies procedures for different events

•	Solvent special operations (unit filling, unit draining, etc.)

•	Analytic control

•	Safety recommendations

#### 3.11.13 BASIC ENGINEERING BOOK (PROCESS BOOK)

It must include, but not be limited to:

- Process specifications

  - Unit specifications

  - Unit description

  - Balances

  - Critical Points

  - Solvent specification

  - Utilities consumptions

  - Construction Materials

  - HAZOP analysis

  - Specifications and rules referenced in documents

- Equipment specifications

  - Design and operating conditions

  - Sketches of construction detail for critical parts

  - Material selection and corrosion allowances

  - List of insulated equipment

  - Spare policy for critical equipment ( static and rotating )

  - Suggested suppliers for critical equipment

- Piping and instrumentation

  - Piping specifications

  - Lines list including pressure and temperature operating conditions

  - Control valves and instruments specifications

  - Safety and Relief valves specifications

- Flow diagrams

  - Process flow diagrams

  - P&I diagrams

- Plant capital cost estimation

  - Complying with AACE Class IV for ISBL

  - Complying with AACE Class V for OSBL

### 3.12 PROPOSAL INFORMATION

#### 3.12.1 SDA Unit 6000 BPSD

PLBEC proposal must include, but not limited to:

- On-stream factor

- Solvent to oil ratio (G)

- DAO yield and quality (G)

- Pitch yield and quality (G)

- Utilities consumption (G)

- Turn down ratio

- Preliminary process schemes

- Preliminary lay out of the unit with approximate footprint

- Basic operating conditions (pressures, temperatures, flows of the main process streams)

- Operative description of the unit, including special operations such as unit filling and draining

- A summary of all chemicals, effluents, combustion products, major releases, and expected wastes for the unit and associated facilities

- Gaseous emissions quality:

- NOx ≤ 75 mg/Nm3

- PM10 ≤ 15 mg/Nm3

- SO2 ≤ 35 mg/Nm3

- CO ≤ 100 mg/Nm3

- All the values on a dry basis with 3% vol O2.

(G) indicates that a guarantee is involved

#### 3.12.2 Interconnecting, Utilities and Off-sites

PLBEC proposal is to include, but not be limited to, a scope and methodology description to develop the requested scope.

ANEXO

DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.- Retribuciones al personal

1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios

Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.

En caso de omisión de dicha declaración en le oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.

Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato

1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.

1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula.

En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso.

El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.

Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato.

La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior.

El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro.

Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé.

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.

b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.6.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP

La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.

A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:

-  Nombre completo

-  Número de Cédula de Identidad

-  Dirección

-  Cargo que va a desempeñar

- Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal).

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes.

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales

Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota.

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

3- ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP.

3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.

4 -  ANTECEDENTES

El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO

Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:

- Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

- Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 – Mensualmente junto con la factura

Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

- Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

- Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.

c) Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3º) SANCIONES.

2.2 -  En  forma trimestral

Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de Ancap. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a Ancap el carné identificatorio (tarjeta magnética) que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

3 - FACTURAS

Se presentará una factura por liquidación de trabajos a valores de oferta (básico) y otra por el ajuste paramétrico cuando corresponda.

3.1 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN

• FACTURAS (básicas y de ajuste)

Original y tres copias (pueden ser fotocopias).

1) Nombre, dirección, teléfono, RUT, de la empresa emisora.

2) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años.

3) Fecha de la factura.

4) Dirigidas a ANCAP y / o Área que corresponda, RUC 210475730011.

5) Mes o período de realización de los trabajos.

6) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra.

•  FACTURAS DE AJUSTE;

En hoja adjunta: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste. (ORIGINAL Y DOS COPIAS).

En las facturas de ajuste indicar el N° de factura básica a que corresponde indicando el mes o período de realización de los trabajos.

3.2 - PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

Toda factura incorrectamente presentada podrá ser rechazada y devuelta para su corrección (enmiendas, pedido de compra equivocada, falta de copias, antigüedad de la fecha de factura mayor a lo admitido, presentación distinta a la cotización, etc.). La nueva factura corregida tendrá nueva fecha, en un todo de acuerdo al punto 3) del apartado "Condiciones de presentación".

La Administración no se hará responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de facturas originadas por errores en las mismas y rechazos. Asimismo podrán ser rechazadas las facturas cuando no se acompañen de la documentación solicitada en el punto 2 precedente.

Las facturas se presentarán ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área contratante o al Área designada por ANCAP a estos efectos, quien las remitirá una vez aprobadas y autorizadas al área contable que corresponda.

Gerencia de Abastecimiento

Expediente Nº 255672/1

Montevideo,  Junio de 2019.

Documentos que componen el Pliego completo:

  - MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II